СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА.

Проектная документация разработана в соответствии с техническим заданием,

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе уста-

навливающими  требования безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безо-

пасного использования прилегающих территорий.

Главный инженер проекта                                                                      И.А. Безымяннова

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование разделов и чертежей проекта | Масштаб | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Содержание |  |  |
|  | Пояснительная записка. |  |  |
| 1 | Раздел 1. Исходные данные и условия подготовки проекта планировки. |  | 1 |
| 2 | Раздел 2. Существующее использование территории. |  | 2 |
|  | 2.1. Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия. |  | 2 |
|  | 2.2.Существующее использование территории, инженерной и транспортной инфраструктуры. |  | 3-4 |
|  | 2.3. Благоустройство территории. |  | 4 |
|  | 2.4.Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур; |  | 5 |
|  | 2.5. Предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения; |  | 5 |
|  | 2.6. Последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом. |  | 6 |
|  | 2.7. Основные технико-экономических показателей и иных обоснованиях проектных решений, в т.ч. обосновании размеров земельных участков в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки. |  | 6-11 |
|  | 2.8. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. |  | 11 |

|  | 2.9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне. |  | 12-13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II. Графическая часть. |  |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. |  |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. | М 1:1000 |  |
| 3 | Схема проектной организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории. | М 1:1000 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки. | М 1:1000 |  |
| 5 | План земляных масс. | М 1:1000 |  |
| 6 | Схема этапов развития территории планировочного района. | М 1:1000 |  |

Раздел 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВИ.

Проект планировки разработан для  территории для малоэтажного жилищного строительства в районе бывшего ДСК г. Добрянки Добрянского района Пермского края, разработан на основании:

- муниципального контракта № 20 от 29 июля 2015 г.;

- «Генерального плана Добрянского городского поселения», утвержденного Решением

Думы Добрянского городского поселения от 25.09.2014 № 155. «Правил землепользо-

вания и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального

района Пермского края в части Добрянка, д.Ярино, д. Завожик, д. Фоминка, д. Ключи,

д. Лунежки, д. Лябово и территорий, не входящих в границы населенных пунктов»,

утвержденных Решением Думы Добрянского городского поселения от 25 июня 2014

года № 129;

-  СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

2.05.02-85*.

- СП30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строитель- ства», принятый постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 №94;

- СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов".

Исходные данные для проектирования:

1.	Техническое задание;

2.	Топографическая съемка земельного участка в М 1:1000;

3.	 Генеральный план Добрянского городского поселения.

Раздел 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

Проектируемая территория размещается в районе бывшего ДСК (домостроительного комбината) г. Добрянки Добрянского района Пермского края.

Рассматриваемая территория ограничена: с запада – заливом Камского водохранилища,  с севера – массивом «городских лесов», с востока – массивом «городских лесов», промышленными объектами,  с юга-массивном «городских лесов»,  промышленных объектов. Ближайшие транспортные связи с ул. Леонова, ул. Р..Люксембург.

Проектируемая территория имеет вытянутую форму, ориентированную в направлении юго-востока – юго-запада.

Площадь территории в  границах проектирования  составляет –  463 337,00 кв.м.

В соответствии с планировочным решением,  принятым в ранее разработанном генеральном плане Добрянского городского поселения,  отводимая под малоэтажную жилую застройку территория расположена,  в кадастровом квартале 59:18:0010109.

Категория земли: земли поселений (земли населенных пунктов).

Общая  площадь земельных участков планируемых  под строительство индивидуальной  жилой застройки  составляет  -  463 327,00 кв.м.. (участок с кадастровым номером 59:18:0010109:898,  площадью 321 629,00 кв.м., участок с кадастровым номером 59:18:0000000: 15552, площадью 91 342,00 кв.м. и участок с кадастровым номером 59:18:0000000: 15553, площадью 50 356,00 кв.м.)

В настоящее время территория свободна от застройки.

Высотные отметки колеблются в пределах от 131 м до 169 м.

2.1. Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия.

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками.

Природно-климатический район                               1В

Расчетная температура наружного воздуха          -36С

Вес снегового покрова                                        320кг/кв. м

Скоростной напор ветра                                      0.30 кг/кв. м

Максимальная глубина промерзания грунтов –   1.9 м.

2.2. Существующее использование территории, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Территория, отведенная под малоэтажную жилую застройку, находится на территории Добрянского городского  поселения, в границах города Добрянки. Территорию в целом можно охарактеризовать как относительно благоприятную для малоэтажного жилищного строительства с необходимыми мероприятиями по инженерной подготовке территории: подсыпке и засыпке пониженных мест, организации отвода дождевых и талых вод.

На территории расположены существующие объекты инженерной инфраструктуры с охранными зонами:

- воздушные кабельные линии электропередачи напряжением:   -110 кВ – охранная зона

25 м;

- газопровод высокого давления I и II категории – 2,5 м. (охранная зона зарегистрирована на кадастровом учете);

- водоохранная зона – 200 м;

- прибрежно - защитная  полоса - 20 м.

Водостоки.

Проектируемые уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. Запроектированная система водостоков предусмотрена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.

Проектом предусмотрена открытая водосточная сеть. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, собирающие поверхностный сток и отводящие его на рельеф в места естественного водосброса. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются железобетонные трубы. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Улично-дорожная сеть.

Основой структуры проектируемой территории является улично-дорожная сеть. Проектная улично-дорожная сеть данной территории построена на квартальном принципе. В проекте принята следующая классификация улиц в зависимости от их назначения:

- магистральная улица;

- улицы в жилой застройке;

- один проезд.

Все основные улицы и проезд имеют выход на магистральную улицу. Ширина улиц в жилой малоэтажной застройке в красных линиях принимается следующая:

Магистральная улица 40 метров с шириной проезжей части  8,0 метров, с правой и левой стороны улицы тротуар шириной 3,0 метров, ширина обочины 2,0 метра.

Улицы в жилой застройке 15 метров с шириной проезжей части 6 метров с разворотными площадками в тупиковых улицах размером 15х15 метров с правой и левой стороны улицы на расстоянии 2,0 метров от внешней кромки канавы предусмотрен тротуар шириной 1,5 м., ширина обочины 2,0 метра.

Проезд запроектирован один шириной 9,0 метров с шириной проезжей части 4,5 метров с разворотной площадкой размером 15х15 метров.

Разворотные площадки размером 15х15 метров предусмотрены  согласно ст.67 п.13 ФЗ-123 «О требованиях пожарной безопасности» и п.8,13 СП4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

В проекте разработаны поперечные профили улиц с учетом действующих норм (СП 42.13330.2011).

Организация движения транспорта и пешеходов.

На территорию малоэтажной жилой застройки предусмотрено 2 въезда.

Для транспортной связи малоэтажной жилой застройки с внешними автомагистралями предусмотрено грузовое движение по улицам только для обслуживания населения, общественных зданий. Движение легкового транспорта предусматривается по всем жилым улицам и проездам. Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, отделенных от проезжих частей полосами зеленых насаждений, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке.

Размещение мест хранения индивидуальных транспортных средств.

Постоянное хранение индивидуального транспорта предусматривается в гаражах на территориях приусадебных участков.

2.3. Благоустройство территории.

Параллельно с архитектурно-градостроительными задачами проектом планировки территории малоэтажной жилой застройки решались вопросы озеленения и благоустройства.

Система озеленения территории малоэтажной жилой застройки проектируется в соответствии с планировочной структурой, существующими природными условиями и на основе технических норм. Организация озелененных территорий направлена на улучшение санитарно-гигиенического состояния жилой среды, а также для улучшения архитектурно художественного облика застройки. Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивые к климатическим условиям Пермского края – береза, рябина, осина, черемуха, пихта, шиповник, боярышник.

В благоустройство территории входят:

- строительство дорог и тротуаров с асфальтобетонным покрытием;

- освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения.

2.4. Обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур.

Проектируемая территория расположена в  городе Добрянка,  Добрянского городского поселения, Пермского края.

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории в рамках проекта планировки представлено как единое жилое образование.

В соответствии с заданием на проектирование, площадь каждого формируемого земельного участка, предусмотренного для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа, составляет от 400,0 м2 до 2000,0 м2.

При проектировании территории сформированы отдельные земельные участки для размещения объектов социального и бытового назначения: детское дошкольное образовательное учреждение на 100 мест  и общественно деловые объекты.

Малоэтажная жилая  застройка организована небольшими кварталами, что позволяет организовать удобную транспортную связь и позволяет максимально эффективно использовать территорию, таким образом, создать комфортные условия для проживания.

Основой для архитектурно-планировочного решения проектируемого участка проекта планировки является  Схема территориального планирования Добрянского района, Генеральный план Добрянского городского  поселения.

Разрабатываемый проект предполагает размещение жилых кварталов в увязке с окружающей застройкой и ландшафтом, с учетом организации пешеходных и транспортных связей.

Планировочная структура территории формируется путем создания жилых улиц, формирующихся параллельно и перпендикулярно магистральной проектируемой улице, проходящей по диагонали через весь участок от существующей жилой застройки от ул. Леонова  до  существующей автомобильной дороги  Добрянка – Пермская ГРЭС, с учетом водоохранной зоны залива Камского водохранилища.

2.5. Предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Объекты социального и культурно-бытового  обслуживания  размещены  с учетом радиусов обслуживания, согласно СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в  жилой застройке, принят по табл.5 и составляет 300м, с учетом примечания 1.

На территории малоэтажной жилой застройки  размещены следующие учреждения и предприятия обслуживания:

- детское дошкольное образовательное учреждение на 100 мест;

- учреждения и предприятия обслуживания.

2.6. Последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом.

Мероприятия, предусмотренные настоящим проектом планировки, после окончания  процедур рассмотрения, согласования и утверждения настоящего проекта планировки в порядке,  предусмотренном градостроительным законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, планируется осуществлять в следующей последовательности: 
- межевание территории в границах проекта планировки; 
- размещение объектов капитального строительства  малоэтажного жилищного  строительства.

Проектом планировки предусмотрены этапы освоения территории, т.е. мероприятия по проведению планировочных работ, установление публичного сервитута на участке, который необходим для связи двух частей территории.

Проектной документацией предусмотрены этапы освоения территории (см.чертеж  лист 6).

2.7. Основные технико-экономические показатели и иные обоснования проектных решений, в т.ч. обосновании размеров земельных участков в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

Таблица 1. Основные техническо-экономические  показатели проекта планировки территории для малоэтажного жилищного строительства в районе бывшего ДСК г. Добрянки Добрянского района Пермского края.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории | м2 | 463 327,0 |
| 2 | Общая площадь земельных участков: в т.ч. площадь для малоэтажной застройки; в т.ч. площадь для общественно-деловой застройки. | м2 м2 м2 | 234 470,0 214 093,0 20 106,0 |
| 3 | Площадь дорог и пешеходных дорожек: в т.ч. по участку с к/н 59:18:0010109:898 | м2 м2 | 53 586,4 5 218,4 |
| 4 | Площадь озеленения: в т.ч. площадь СЗЗ от предприятия | м2 м2 | 175270,6 119 410,0 |
| 5 | Плотность застройки | % | 40 |
| 6 | Коэффициент застройки: Малоэтажная жилая застройка Общественно-деловая застройка | % % | 0,2 1,0 |

Проектом планировки территории предусмотрено 165 земельных участка с разрешенным использованием малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), а также предусмотрены 3 участка для размещения объектов социального и общественно-делового значения : 1 участок под размещение объекта  детского дошкольного образовательного учреждения  на 100 мест и 2 участка под общественно деловые объекты (магазин и дом быта).

Таблица 2. Характеристика объектов капитального строительства размещаемых на проектируемой территории.

| Номер участка на чертеже проектапланировки | Тип застройки | Площадь земельного участка (кв.м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 781 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 1016 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 1254 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 760 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 1362 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 748 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 689 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 32 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 33 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 42 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | 1347 |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | 1376 |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 69 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | 1389 |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | 581 |
| 74 | Индивидуальный жилой дом | 1033 |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | 1362 |
| 76 | Индивидуальный жилой дом | 1359 |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | 1358 |
| 78 | Индивидуальный жилой дом | 1359 |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | 922 |
| 80 | Индивидуальный жилой дом | 801 |
| 81 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 82 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 83 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 84 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 86 | Индивидуальный жилой дом | 801 |
| 87 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 88 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 89 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | 808 |
| 92 | Индивидуальный жилой дом | 819 |
| 93 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 94 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 95 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 96 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 97 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 98 | Индивидуальный жилой дом | 819 |
| 99 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 100 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 101 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 102 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 103 | Индивидуальный жилой дом | 827 |
| 104 | Индивидуальный жилой дом | 837 |
| 105 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 106 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 107 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 108 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 109 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 110 | Индивидуальный жилой дом | 884 |
| 111 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 112 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 113 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 114 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 115 | Индивидуальный жилой дом | 844 |
| 116 | Индивидуальный жилой дом | 850 |
| 117 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 118 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 119 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 120 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 121 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 122 | Индивидуальный жилой дом | 858 |
| 123 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 124 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 125 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 126 | Индивидуальный жилой дом | 934 |
| 127 | Индивидуальный жилой дом | 1034 |
| 128 | Индивидуальный жилой дом | 1028 |
| 129 | Индивидуальный жилой дом | 657 |
| 130 | Индивидуальный жилой дом | 954 |
| 131 | Индивидуальный жилой дом | 1061 |
| 132 | Индивидуальный жилой дом | 1066 |
| 133 | Индивидуальный жилой дом | 404 |
| 134 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 135 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 136 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 137 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 138 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 139 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 140 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 141 | Индивидуальный жилой дом | 1078 |
| 142 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 143 | Индивидуальный жилой дом | 1180 |
| 144 | Индивидуальный жилой дом | 1205 |
| 145 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 146 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 147 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 148 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 149 | Индивидуальный жилой дом | 933 |
| 150 | Индивидуальный жилой дом | 769 |
| 151 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 152 | Индивидуальный жилой дом | 753 |
| 153 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 154 | Индивидуальный жилой дом | 2248 |
| 155 | Индивидуальный жилой дом | 1300 |
| 156 | Индивидуальный жилой дом | 1186 |
| 157 | Индивидуальный жилой дом | 1400 |
| 158 | Индивидуальный жилой дом | 1369 |
| 159 | Индивидуальный жилой дом | 1293 |
| 160 | Индивидуальный жилой дом | 1408 |
| 161 | Индивидуальный жилой дом | 852 |
| 162 | Индивидуальный жилой дом | 1392 |
| 162 | Индивидуальный жилой дом | 1313 |
| 166 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 167 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 168 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| 169 | Индивидуальный жилой дом | 1000 |
| Общественно деловая застройка. |
| 39 | Детский городок | 1400 |
| 55 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 100 мест | 4000 |
| 164 | Общественно деловой объект | 13306 |
| 165 | Общественно деловой объект | 2800 |

Застройка каждого из участков будет осуществляться по индивидуальным проектам,   владельцами  в каждом конкретном случае, согласно разработанному в установленном порядке градостроительному плану, схеме планировочной организации земельного участка, разрешению на строительство.

2.8. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Проектом планировки на территории малоэтажной жилой застройки предусмотрены  объекты социального и бытового назначения: детское дошкольное образовательное учреждение на 100 мест  и общественно деловые объекты.

Для транспортного обслуживания территории проектом планировки предусмотрены улично-дорожной сети; внутренние проезды, проезды для обеспечения подъезда к планируемым объектам капитального строительства.

Для инженерно-технического обеспечения проектом планировки предусмотрено:

- водоснабжение – от индивидуальных скважин или от центральных сетей, согласно техническим условиям;

-водоотведение – изолированные емкости, рассчитанные на обеспечение отдельного дома, с периодическим вывозом стоков специализированным автотранспортом, аэрационные станции типа «TOPAS» «ЕВРОВИОН» или централизованная согласно технических условий;

- электроснабжение – воздушными линиями или линиями канализации, вдоль проезда и с индивидуальной подводкой, согласно техническим условиям на подключение;

- отопление – в отапливаемых строениях обогрев и горячее водоснабжение возможно от автономных систем, к которым относится источниками теплоснабжения (котел, печь и др.) или от ОАГВ согласно технических условий;

- телекоммуникации (телефон, интернет, телевидение) – городская сеть.

2.9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне.

2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматриваемая в проекте территория является селитебной, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных 
ситуаций являются : 
Природные опасности: 
- метеорологические (штормовой ветер, сильные осадки и снегопады, гололёд); 
- гидрологические (наводнения); 
- геологические опасные явления ( землетрясения, карсты);

- водоохранная зона; 
- лесные пожары. 
 Техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;
- аварии на транспорте; 
- аварии на взрывопожароопасных объектах.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера:

- при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо: 
оповещение населения, эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций, а в случае 
необходимости, устранение последствий ЧС;

- с целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, ураганы) 
целесообразны: рубка сухостоя, обрезка деревьев, содержание рекламных щитов в 
надлежащем состоянии вдоль автодорог и в местах сосредоточения населения; 
- для предупреждения лесных пожаров необходимо проводить санитарную очистку 
леса от сухих деревьев и мусора, проводить мониторинг территории, обеспечить территорию лесных массивов стендами с пожарным инвентарем и ящиками с песком для первичного тушения пожара;

- снижение возможных последствий  ЧС природного характера - осуществление в  плановом  порядке противопожарных и  профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метелей - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории;
- защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово- предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения; 
- создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания 
- проведение регулярного профилактического осмотра трубопроводного транспорта; 
- меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях; 
- разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям.

Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

На обеспечение устойчивого функционирования малоэтажной жилой застройки в условиях военного времени и мирный период направлены следующие планировочные и организационные решения: 

- наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений; 
- возможность выезда на  существующую  ул. Леонова  и на  автомобильную дорогу

Добрянка – Пермская ГРЭС; 
- организация автобусного сообщения с хорошей пешеходной доступностью; 
- обеспечение свободного доступа пожарных машин к проектируемым объектам.